Единицы в МКТ и термодинамике.

| Величины | Обозначение | Единицы | Единица устанавливается по формуле- |
| --- | --- | --- | --- |
| Молярная масса | кг/моль | Килограмм на моль равен молярной массе вещества, имеющего при количестве вещества 1 моль массу 1 кг. |  |
| Коэффи циент поверхностного натяже ния | Н/м | Ньютон на метр равен поверхностному натяжению жидкости, создаваемому силой 1 Н. пРиложенной к участку кот ура свободной поверхности длиной 1 м и действующей нормально к контуру и по касательной к поверхности. |  |
| Количество теплоты, вну-тренняя энергия | Дж | Джоуль равен количеству теплоты, Эквивалентному работе 1 Дж |  |
| Теплоемкость | Дж/К | Джоуль на кельвин равен теплоемкости системы, температура которой повышает ся на 1 К при подведении к системе количества теплоты 1 Дж. |  |
| Удельная теплоемкость | Дж/К.кг | Джоуль на килограмм-кельвин равен удельной теплоемкости вещества, имеющего при массе 1 кг теплоемкость 1 Дж/К. |  |
| Молярная теплоемкость | Дж/ моль.К | Джоуль на моль-кельвин равен молярной теплоемкости вещества, имеющего при количестве вещества 1 моль теплоемкость 1 Дж/К. |  |
| Удельная теплота кипения, плавления | Дж/кг | Джоуль на килограмм равен удельной теплоте процесса, в котором веществу массой 1 кг сообщается (или отбирается от него) количество теплоты 1 Дж. |  |

Связь единиц СИ с другими в МКТ и термодинамике

| Температура термодинамическая | Т(К)= t(0C)+273,15 |
| --- | --- |
| Молярная масса | 1г/моль=10-3кг/моль |
| Коэффициент поверхностного натяжения | 1дин/см=10-3Н/м |
| Количество тепло ты, внутренняя энергия | 1кал = 4,1868 Дж |
| Теплоемкость | 1кал/0С=4,1868Дж/К |
| Удельная теплоемкость | 1кал/(г.0С)= 4,1868Дж/(кг.К) 1эрг/(г.0С)= 10-4 Дж/(кг.К) |
| Удельная теплота кипения, плавления | 1 ккал/кг = 1 кал/г = 4,1868.103 Дж/кг 1 эрг/г =10-4 Дж/кг |